Инструкция к Станции повара LRP 600

Функции: функция вызова работников из кухни или кассы с помощью LRP 1300, LRP 3000

Размеры: 100 х 180 х 45 мм

Используемая частота: 433.92 MHz

Источник питания: DC12V/1A адаптер

Выходная мощность: прямое расстояние около 50-100 м

1. При включении LRP 600 появляется значок " ㅡ ".

- каждая станция LRP 600 имеет свой логин (ID), который перед использованием нужно обязательно регистрировать на приемнике.

- во время мигания значка " ㅡ " нажмите " CALL".

2. Регистрация станции LRP 600

1. При нажатии " FUN " на LRP 600 отобразится знак " REC ", нажмите 0+0, при этом отобразится значок " ROO ".

2. Включите приемник, в режиме ожидания нажмите  " FUN " в течении 3 сек. При этом отобразится знак "F1".

3. При нажатии на клавишу " ENT " отобразится число " 001 ".

4. В состоянии " ROO "  на дисплее LRP 600 нажмите  " CALL ", на дисплее приемника замигает цифра " 001 " и станция зарегистрируется.

3. Вызов

-  При нажатии " CALL " после выбора любой клавиши 0-9 на LRP 600, соответствующий номер высветится на мониторе приемника.

-  для сброса нажать ALL+CALL.

Инициализация пейджера и удаление записей всех станций повара

1. Нажмите на пейджере клавишу «FUN» 3 секунды. После звуковой индикации на дисплее отобразится «F1»

2. Выберите «F5» с помощью клавиши «FUN». Нажмите «ENT».

4. Нажмите клавишу «CLR» 3 секунды. В системе раздастся звук и экран погаснет.

5. Через 10-15 секунд на экране отобразится «000», инициализация системы завершена.

6. Нажмите клавишу «ENT». На экране отобразится «F4». Перейдите на «F6» с использованием клавишу «FUN» и нажмите «ESC». Система вернётся в состояние «Ожидания».

* На LRP 1300 высвечивается 00 – двузначные цифры, а на LRP 3000 -000 трехзначные цифры.

Для вызова сотрудника, необходимо использовать номера, отличные от номеров столиков.

LRP 600 совместим с приемником LRP 3000, а в случае с приемником LRP 1300 старой версии необходимо поменять программу соответствия.