# Text boxes

- НАЗНАЧЕНИЕ

Локальный радио-пейджер (ЛРП) предназначен для дистанционного приема локальных вызовов от индивидуальных малогабаритных радиопередатчиков (МП), распознавания принимаемого кода, индикации  номера передающего устройства с выдачей звукового сигнала. Модуль сбора, отображения принимаемой информации и кодирования передатчиков, в дальнейшем сокращенно именуемый R&P  (Receiver & Programmer), в автоматическом режиме создает и модифицирует базу данных радиопередатчиков (МП) по их кодам.

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Локальный радио-пейджер (ЛРП) состоит из:

- модуля R&P ;

- малогабаритных радиопередатчиков (МП) количеством до 100 шт;

- блока питания -1шт.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 3.1. Частота радиопередачи | 433,9 МГц: |
| --- | --- |
| 3.2. Дальность приема при ретрансляции (при прямой видимости) | не менее 100м; |
| 3.3. Максимальное число МП | 100шт; |
| 3.4. Напряжение питания : - R&P - МП (Элементы питания –тип 23А) | 10В 300мА; 12В; |
| 3.5. Работоспособность МП без замены элементов | не менее 1 года; |
| Габаритные размеры: - R&P | 110*75*32(мм); в |
| - МП | в зависимости от модели |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ МАЛОГАБАРИТНОГО РАДИОПЕРЕДАТЧИКА  (МП)

4.1. При нажатии кнопки МП посылает кодовый радиосигнал. Факт передачи подтверждения  индикацией светодиода.

4.2. Длительность передачи ограничена и составляет около 0,5 сек.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДУЛЯ

«СБОРА, ОТОБРАЖЕНИЯ ПРИНИМАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ»- R&P

5.1. Органы управления и индикации расположены на передней панели и схематично приведены на рис.1.

1) дисплей индикации принимаемого сигнала;

2) (PROG)- кнопка переключения режима работы ПРИЕМ/ПРОГРАММИРОВАНИЕ

3) (((() –кнопка изменения уровня звука или индицируемого номера.

4) (SAVE)-кнопка записи.

5) (RESET)-кнопка сброса.

5.2. Дисплей индицирует:

- в первом разряде – уровень принимаемой информации. При качественном приеме индицируется три черточки ((), при нормальном приеме –две (=), при удовлетворительном приеме –

одна (-). При плохом приеме индикация отсутствует: необходима установка ретранслятора;

- во втором  и третьем разрядах –номера зарегистрированных сигналов или номера программируемых сигналов, в зависимости от режима работы.

-1-

1

2

3

4

5

Рис.1

5.3. R&P имеет два режима работы «ПРИЕМА» и«ПРОГРАММИ-РОВАНИЯ». В каждом режиме кнопки имеют разное функциональное назначение. Переход из режима в режим осуществляется нажатием кнопки  (PROG) и сопровождается выдачей звуковых сигналов и индицированием специальных символов (прочерков), соответственно каждому из режимов:

- в режиме «ПРИЕМА»- один звуковой сигнал и прочерки в двух клетках дисплея (- - );

- в  режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЯ»- два звуковых сигнала и символ в виде 3-х горизонтальных черт в двух клетках дисплея ((  ().

5.4. РЕЖИМ «ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

5.4.1. В режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЯ» R&P выполняет следующие операции:

- выбор номера регистрации;

-запись кода радиосигнала под выбранный номер

-стирание кода радиосигнала выбранного номера или всех ранее зарегистрированных кодов радиосигналов.

5.4.2. Выбор номера регистрации производится  неоднократным нажатием (до выбора нужного значения)кнопки (((()(при этом выполняется операция сложения “+1” ) на дисплее высвечиваются цифры от 0 до 99. При длительном нажатии кнопки(((() осуществляется операция вычитания «-1» –уменьшения номера регистрации с индикацией на дисплее.

5.4.3. Для записи кода радиосигнала выбранного номера, необходимо нажать на кнопку (SAVE) и сразу нажать кнопку радиопередатчика, при этом на дисплее высвечивается символ “]  [”, а после завершения записи – символ “[  ]” и выдаются три звуковых сигнала.

5.4.4. Для стирания кода радиосигнала выбранного номера необходимо нажать на кнопку (RESET), при этом на дисплее высвечивается цифра (1) (указывающая на стирание одного кода) и подается звуковой сигнал о завершении. Для стирания всех зарегистрированных кодов радиосигналов, необходимо нажать на кнопку (RESET) при нулевом выбранном номере, при этом на дисплее высвечивается символ “А” (указывающий на стирание всех “All”кодов) и выдается звуковой сигнал о завершении.

-2-

5.5. РЕЖИМ «ПРИЕМА»

5.5.1.В режиме приема R&P выполняет следующие операции:

- принимает радиосигнал, декодирует код и сравнивает его с ранее занесенным в его память. Если код в памяти обнаружен, то R&P рассматривает его разрешенным, определяет под каким номером он зарегистрирован;

- индицирует и стирает номера зарегистрированных сигналов;

- индицирует качество принимаемого сигнала, связанное  с удаленностью передатчика;

- подает звуковые сигналы о наличии поступившего радиосигнала;

- изменяет уровень звукового сигнала.

5.5.2. При приеме радиосигналов, зарегистрированных под номерами от 1 до 99, на дисплее R&P высвечивается соответствующий номер.

5.5.3. При приеме зарегистрированного и индицируемого сигнала, прием всех последующих, разрешенных радиосигналов регистрируется в памяти R&P, но непосредственно не индицируется, на дисплей выводятся символы (,,) и изменяется прерывистый звуковой сигнал, сигнализирующий о наличии скрытой, не отображенной, информации, R&P может запоминать до 15 разрешенных радиосигналов.

5.5.4. При наличии R&P хотя бы одной зарегистрированной информации, устройство выдает непрерывные звуковые сигналы.

5.5.5. Вся зарегистрированная в памяти R&P информация, индикация на дисплее, а также уровень звука сохраняются в памяти при исчезновении (выключении) питания, и  восстанавливаются при включении питания.

5.5.6. Нажимаем на кнопку сброса (RESET), стирается отображенная на дисплее информация и индицируется последующая зарегистрированная в памяти.

5.5.7. При отсутствии зарегистрированного сигнала, дисплей высвечивает символы (- -), звуковой сигнал отключен.

5.5.8. Последовательным нажатием кнопки (((() можно менять уровень звука, циклически выбирая одно из трех значений.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК

РАБОТЫ С ПРИБОРОМ

6.1. РЕГИСТРАЦИЯ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ (МП)

6.1.1.Включить прибор- вставить вилку блока питания в розетку сети.

6.1.2. На дисплее должен индицироваться символ (- -).

6.1.3. Перевести прибор в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЯ» нажатием кнопки (PROG), как описано в 5.3. Перед регистрацией желательно стереть все регистрационные номера в устройстве (см.п.5.4.4.).

6.1.4. Установить номер регистрации (00) (см.п.5.4.2.) и зарегистрировать радиопередатчик в соответствии с пунктом 5.4.3.

Радиопередатчик с регистрационным номером (00) выполняет функции дистанционного «Сброса», т.е. дублирует кнопку (RESET).

После завершения записи, устройство вновь готово к дальнейшей регистрации радиопередатчиков, на дисплее должен светиться символ (((). При нажатии на кнопку  ((((), на дисплее автоматически устанавливается следующее значение регистрационного номера, в данном случае (01).

Для регистрации следующего радиопередатчика необходимо повторить операции в соответствии с пунктом 5.4.3.,и так до 99 номера.

-3-

ЛОКАЛЬНЫЙ

РАДИО-ПЕЙДЖЕР

«МОДЕЛЬ G-99»

ПАСПОРТ

6.1.5. Если один и тот же радиопередатчик регистрировался под разными номерами, то запоминается только последняя регистрация, а предыдущая автоматически стирается.

6.2. МОДИФИКАЦИЯ И СТИРАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НОМЕРОВ

6.2.1. Для регистрации нового радиопередатчика необходимо перевести прибор в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЯ»как описано в пункте 5.3. Установить нужный номер регистрации и произвести запись, как описано в пункте 5.4.3. При этом производить стирание ранее зарегистрированного номера не обязательно.

6.2.2. Стирание любого зарегистрированного номера производится  в соответствии с пунктом 5.4.4.

6.3. РАБОТА В РЕЖИМЕ «ПРИЕМА»

6.3.1. Включить прибор- вставить вилку блока питания в розетку сети.

6.3.2. На дисплее индицируется символ (- -).

6.3.3. Устройство находится в режиме «Приема».

6.3.4. При наличии любого разрешенного (зарегистрированного) вызова, на дисплее индицируется зарегистрированный номер (например, (01)) и выдается звуковой сигнал.

При сбросе вызова, нажатием кнопки «Сброс» или дистанционного «Сброса» (см.п.6.1.4.), звуковой сигнал отключается, на дисплее индицируется символ (- -).

6.3.5. При приеме более одного разрешенного (зарегистрированного) вызова, на дисплее индицируется зарегистрированный номер первого принятого вызова с запятыми после цифр (,  ,) (например (0,1,)) и меняется звуковой сигнал. При сбросе вызова, нажатием кнопки «Сброс», на дисплее стирается предыдущий зарегистрированный номер и высвечивается последующий, звуковая сигнализация не изменяется. Символ (, ,) пропадает, если индицируемый номер последний из принятых.

6.3.6. Уровень звука последовательным нажатием кнопки (((() можно циклически изменять.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине фирмы-изготовителя устраняются без оплаты, по предъявлению настоящего паспорта с отметкой о дате продажи и штампом магазина.

ПРИОБРЕТАЯ И ИСПОЛЬЗУЯ ЛОКАЛЬНЫЙ

РАДИО-ПЕЙДЖЕР, ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ СЕБЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ, НАДЕЖНОЙ, БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ.

-4-

Республика Армения

375015, г.Ереван, Дзорапи 26

Тел:     (37410) 566061

Факс:  (37410)561737

URL:  http//www.g-rf.com

5451070@mail.ru

www.restvizov.narod.ru

(495)545-1070 (Москва)